# Требования.

Расстояние от плиты до подвесного потолка — 5 см.
# Расчёт глубины электрощита.

Глубина автомата — около 80 мм с учетом запаса на движение рычажка.
# Порядок установки дверей.
1. Заделать пустоты плит, выходящие в проем - ?
2. Подготовить стены под чистовую отделку (шпаклевка, шлифовка, грунтование).
3. Выполнить черновой пол.
4. Выполнить чистовую отделку стен.
5. Выполнить чистовое покрытие пола.
6. Навесить двери согласно документации «Волма» - с использованием прямых подвесов для профиля.